## Slide 1: Untersuchungen des Zerspanungsprozesses hinsichtlich auftretender Wärmeströme und Temperaturen
16. Dresdner-WZM Fachseminar
Prof. Dr.-Ing. habil. K. Großmann Dipl.-Ing. C. Städel IWM, TU Dresden
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Dr. h. c. Dr. h. c. F. Klocke Dipl.-Ing. M. Brockmann WZL, RWTH Aachen

## Slide 2
Temperatur in der Schneide ist maßgeblich verantwortlich für Verschleiß und Standzeit.
TSchneide
Relevanz der Temperaturen beim Zerspanen
Oberflächenintegrität
Einfluss der Temperatur auf die Oberflächenbeschaffenheit der gefertigten Bauteile
Thermo-elastische Verlagerung
Verstetigung des Temperaturfeldes zur Verringerung (Kompensation, Korrektur) von thermo-elastische Verlagerungen in Werkzeugmaschinen
TWerkstück
TSpan

## Slide 3
Historischer Überblick der Forschung
Bis ins 19. Jhd. „Kalorische Theorie“
  Kalorische Substanz:
    Wärmeelement
    fließt von wärmerem zu kälterem Körper
    Nicht erzeugbar, nicht zerstörbar
Benjamin Thompson (Count Rumford) (1798):
  „Woher kommt die Wärme beim Bohren?“
Wiederholung der Experimente führte nicht zu Abnahme der „erregten“ Wärme
„Endliche“ Kalorische Substanz als eigenes Wärmeelement wiederlegt
 Wärme ≙ Bewegung
Quelle: http://www.dartmouth.edu/~library/Library_Bulletin/Apr1995/King_Rumford.html#fn5
Notes: 1. Experiment
Gusseisernes Kanonenrohr, vorn und hinten eingespannt; Drehen eines Zylinders mit Durchm.: 7 ¾“ Länge: 9 8/10“  in diesem wurde dann gebohrt; von oben (Strecke d-e) bohrung um Thermometer reinzustecken. Zylinder zur Umgebung isoliert durch Flannel  nach 30min, T1 = 60°F T2 = 130°F
Da nach der Kalorischen Theorie Wärme nicht erzeugbar und nicht zerstörbar ist, müsste bei zeitlich aufeinander folgenden Reibvorgängen (z.B. im Inneren eines Kanonenrohrs) beim zweiten Durchgang weniger Wärme „erregt“ werden 
2. Experiment (Reiben mit stumpfem Bohrer)
Wdhg. des Experiments, jedoch innhalb des mit Wasser befüllten Kastens; Messen der Wassertemperatur (0min 59.5°F; 60min 107°F; 120min 178°F; 140min 200°F ; 150min 210°F )
Mehrfache Wiederholung
Da bei jeder Wiederholung vergleichbare Ergebnisse erhalten wurden, die Wärme bzw. gemessene Temperatur stets die gleich ist, ist ein Element bzw. die Kalorische Substanz nicht aus dem Kanonenrohmaterial gezogen werden; auch nicht aus der Luft, da es ‚vollständig‘ isoliert wurde. Eine im Universum stets konstante Größe dieses Wärmeelements ist damit also wiederlegt.
Er schloss, dass die Bewegung mittels der Reibung Wärme erzeugt (ebenso wie F. Bacon, Boyle, Hook und Newton), hatte aber keine Erklärung wie Wärme in Form von Bewegung gespeichert wird.

## Slide 4
Historischer Überblick der Forschung
Erwin Gottwein (1925):
  Messung der Temperatur an der Werkzeugschneide während Zerspanung von Flußeisen
  TSchneide beeinflusst des Verschleiß des Werkzeugs
  Thermoelement bestehend aus Drehmeißelstahl und Flußeisen
  Bestimmung von Drehzahl- Temperatur-Kurven
Quelle: Gottwein, Messung der Schneidentemperatur beim Drehen, Maschinenbau - Der Betrieb, Bd. 4, 1925
Quelle: Schwerd, Über d. Bestimmung d. Temperaturfeldes, Zeitschr. d. Ver.. dt. Ingenieure, Bd. 77, 1933
Friedrich Schwerd (1933):
  Salzlinsenoptik
  Erste Berührungslose Temperaturmessung der Werkzeugschneide beim Zerspanen

## Slide 5
Historischer Überblick der Forschung
A. Schmidt, J. Roubik
  Kalorimetrische Messungen beim Bohren:
    Gesamtwärmemenge,
    Wärmestrom in die Späne
    Wärmestrom ins Werkzeug
Quelle: Komanduri, Hou, Tribology International 34 (2001)
Quelle: Die Temperaturen an der Werkzeugschneide, Industrielle Organisation Bd. 20, 1951
Erich Bickel:
  Analogieversuch mit elektrischen Strom an einem als Elektrolyt (Leitungswasser) ausgebildeten Modell
  Messung örtlicher Spannungen
  Erstellung von Äquipotentiallinien
  Abgleich der Analogie (Spannung / Temperatur) durch Referenzmessungen mit Thermofarben am realen WZ
Notes: Zu Bickel
Wärmeeintritt = Anode, Wärmeabfluss = Kathode  elektrische Potentiale entsprechen den Temperaturen des realen Objektes

## Slide 6
Zusammenfassung
5
Anwendungen
4
Modellierung
3
Experimentelle Untersuchungen
2
Einleitung
1

## Slide 7
Indirekte Messtechniken
Temperatur-empfindliche Farben
Pulver mit konstanten Schmelzpunkt
Zeitaufgelöste Messtechniken
Thermo-elektrische Messtechniken
Strahlungsmess-techniken
Metallurgie
Widerstands-thermometer
Pyrometrie
Seebeck Effekt
Thermografie
Übersicht Temperaturmesstechniken

## Slide 8
Physikalisches Messprinzip
  Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes
Anwendung in der Zerspanung
  Dünnschichtsensor für Smart Machining Tool
Quelle: HTW Berlin, TMH GmbH, Sirris, Turncoat Consortium
Vor- und Nachteile
  Spannungsquelle notwendig
  Großer Messfleck
  Begrenzter Temperaturbereich
  genau und zeitstabil
  einfache Signalverarbeitung
  kostengünstig
Leiterbahnen Laserablation
Aufbau Dünnschicht
Telemetrie und Smart Tool
Widerstandsthermometer

## Slide 9
Vor- und Nachteile
  kleine Spannungen
  Materialabhängigkeit
  Großer Temperaturbereich
Physikalisches Messprinzip
  Spannung zwischen Leitern mit Temperaturdifferenz
Anwendung in der Zerspanung
  Eindraht-/Zweidrahtthermoelemente
  Werkzeug-Werkstück Thermoelement
  Integrierte Thermoelemente
Quelle: wikipedia, TMH GmbH, Actarus SAS
Wendeschneid-platte
Thermoelement
Anschluss
Fräswerkzeug mit Telemetrie
Drehwerkzeug mit Verstärker
Seebeck Effekt

## Slide 10
Vor- und Nachteile
  Emissionsgradabhängigkeit
  Direkte Messung Temperaturverteilung
  Hohe relative Genauigkeit
Physikalisches Messprinzip
  Strahlungsmessung in Wellenlängenbereich
Anwendung in der Zerspanung
  Laboruntersuchungen Zerspanung
  Industrielösungen
Quelle: WSA RWTH, FLIR
Industrielle Lösung FLIR A320
Grundlagenprüfstand
Thermografie

## Slide 11
Vor- und Nachteile
  Nur punktuelle Messung
  genaue Absoluttemperatur
  geringe Störeffekte
  Hohe Abtastraten
Physikalisches Messprinzip
  Strahlungsmessung bei zwei Wellenlängen
Anwendung in der Zerspanung
  Laboruntersuchungen Zerspanung
  Integrierte Schleifscheibe
Quelle: WSA RWTH, IntelliTool Consortium
Wendeschneidplatte
Pyrometer integriert in Schleifscheibe
Pyrometrie

## Slide 12
Zusammenfassung
5
Anwendungen
4
Modellierung
3
Experimentelle Untersuchungen
2
Einleitung
1

## Slide 13
Empirische Modelle
Quelle: Komanduri und Hou, Boothroyd, Dawson und Malkin
QWerkzeug
QSpan

## Slide 14
Trigger und Chao (1951)
adiabat
Materialfluss
Werkzeug
II
adiabat
ABq
A
B
Hahn (1951)
keine Grenze
Materialfluss
Werkzeug
II
Keine Grenze
Vch
A
B
Vc
Chao und Trigger (1953)
adiabat
Materialfluss
Werkzeug
II
adiabat
Vch
A
Bb
Vc
Loewen und Shaw (1954)
adiabat
Werkzeug
II
A
B
adiabat
I
Keil A
Keil B
Vs
Analytische Modelle
Quelle: Trigger und Chao, Hahn, Chao und Trigger, Loewen und Shaw

## Slide 15
M(x,z)
v
x
+L
dLi
Li
o
z
x
z
R
β
Φ
-L
Φ
Materialfluss
Imaginärbereich
vch
adiabat
Spiegelwärmequelle
Werkzeug
I
A
B
Spiegelwärmequelle
Modellierung für Temperaturverteilung im Werkstück
adiabat
Imaginärbereich
vc
adiabat
Materialfluss
Werkzeug
Modellierung für Temperaturverteilung im Span
Bewegende angestellte Bandwärmequelle
Quelle: Komanduri and Hou
Analytisches Modell Komanduri und Hou

## Slide 16
Analytisches Modell - Auswertung
Quelle: Komanduri and Hou

## Slide 17
Simulationsmodell Jungnickel
Ebenes Wärmekapazitäts-Wärmeleitwert-Netzwerk
Leistungseinbringung an Span- und Freifläche sowie in Scherebene
Statische Streuung der Spanungsparameter innerhalb praktischer Grenzen
Ermittlung der Wärmestromanteile qWkst, qWZ und qSpan

## Slide 18
Simulationsmodell - Auswertung
Notes: Ähnlichkeitskenngrößen haben gegenläufigen Einfluss
Zusammenfassung von Spanungsparametern zu Ähnlichkeitskenngrößen VB/h, λSchneid/λWkst, G=b/h
Ordnen über Péclet-Zahl: Pe = (vc·h·cp·ρ)/λ
Bildung einfacher mathematischer Gebrauchsformeln qSpan/Wkst/WZ = f(Pe, VB/h, λSchneid/λWkst,G)

## Slide 19
Simulationsmodell - Auswertung
Notes: Ähnlichkeitskenngrößen haben gegenläufigen Einfluss

## Slide 20
Simulationsmodell - Auswertung
Notes: Ähnlichkeitskenngrößen haben gegenläufigen Einfluss

## Slide 21
Zusammenfassung
5
Anwendungen
4
Modellierung
3
Experimentelle Untersuchungen
2
Einleitung
1

## Slide 22
Kritische Bauteile Triebwerksindustrie
Quelle: FAA, NTSB
02.06.2006 LAX: Versagen Hochdruckturbinenscheibe
06.07.1996 Pensacola: Riss initiiert durch unzureichend gefertigtes Bohrloch

## Slide 23
Prozessauslegung
Behörde
LCF
Anforderung:
à
Bauteilzertifikat
Oberfläche
Rauheit
Werkstoff
Normtests zu Nachweis der Lebensdauer
Anforderung:
Hersteller
à
Zertifikat
Qualität beruht auf Güte des Fertigungs-prozesses
Eingangs-parameter
Validierung
Fixieren der Parameter
„Fixed Process“
Revalidation
Quelle: ACCENT Consortium

## Slide 24
Prozessauslegung
0
10
20
30
40
50
0
0,02
0,04
0,06
f [mm/tooth]
v [m/min]
Péclet Zahl
SI
PÜ
Quelle: ACCENT Consortium, Rolls-Royce plc

## Slide 25
Prozessüberwachung
Quelle: ADACOM Consortium, DIAD, CR FIAT, FIAT Group
Werkstoffe
  Grauguss(GG 25)
  Gusseisen mit Vermikulargraphit(CGI 450)
  duktil, hohe Festigkeit, gute Dämpfungseigenschaften,…
Ziel
  Produktion von beiden Werkstoffen in derselben Produktionslinie mit denselben Randbedingungen (Werkzeug, Maschine,…)
  Automatische Überwachung und Adaption der Zerspanungsparameter

## Slide 26
Prozessüberwachung
Quelle: ADACOM Consortium, DIAD, CR FIAT, FIAT Group, Actarus SAS
Frequenz-wandler
3~
M
Artis-Eff.power
Werkzeugmaschine
PÜ-Syst.
Software
LabView
-DAQ
-Automatisches DM -Signal analysis –
-Regelung
FPGA
Externe Override
Funktion
FPGA Host code
Fräswerk-zeug

## Slide 27
Prozessregelung
Regelstrecke
Zerspan-prozess
Kraft- und Temperaturmessung
Regler
-
-
Störgrößen
Stellgrößen
Sollgröße
Regelgröße
Werkzeugschneiden-temperatur
Korrelation Verschleiss oder Qualität
Zerspanparameter (Vorschub, Schnitt-geschwindigkeit,..)
Thermo-elastische Verformung Werkstück/Aufnahme
Aktorsystem

## Slide 28
Zusammenfassung
5
Anwendungen
4
Modellierung
3
Experimentelle Untersuchungen
2
Einleitung
1

## Slide 29
Temperaturen und Wärmeströme sind von signifikanter Bedeutung für die Werkzeugmaschine, Verschleiß des Werkzeuges und die Qualität des Produktes.
Messen von Temperaturen im Zerspanprozess ist aufwändig und teilweise kostenintensiv, es existieren aber industrielle Lösungen für fast alle Sensorprinzipien.
Die Modellierung ist ein elementarer Bestandteil der Anwendung da nicht an jedem Ort gemessen werden kann.
Anwendungsgebiete
Messung und Modellierung
  Prozessauslegung: Definition der Parameter anhand physikalischer Kennwerte zur Expansion „festgefrorener“ Prozesse.
  Prozessüberwachung: Verschleißüberwachung des Werkzeuges während des Prozesses.
  Prozessregelung: Produkorientierte Regelung von Zerspanprozessen.